## Slide 1
SOUTENANCE BAC+3 - UDBL
SuperVolt
Supervision intelligente du reseau BT
Prototype SCADA pour cabines, departs BT et poteaux strategiques.
NODE_LUB_001 : Arduino UNO, potentiometre, photoresistance et relais.
Arduino
mesures terrain
Gateway
Python MQTT
Backend
FastAPI SQLite
Dashboard
React Leaflet
Normal
Attention
Critique

## Slide 2
02
CONTEXTE TERRAIN
Probleme observe sur le reseau BT
Sans telemesure, l'exploitation reste surtout reactive.
!
Chutes de tension
Difficiles a localiser sans mesure proche du terrain.
Diagnostic lent
Peu d'historique exploitable pour orienter l'intervention.
Alertes tardives
Surcharge ou desequilibre detectes apres degradation du service.

## Slide 3
03
FINALITE
Objectif du prototype
1
Mesurer
Tension terrain sur un noeud reel
2
Transmettre
Gateway Python, MQTT, backend
3
Superviser
Carte, alertes, journal, commande
Prototype reel
NODE_LUB_001 : Arduino UNO, potentiometre, relais.
Projection simulee
Vision ville : cabines, departs BT, poteaux et etats reseau.

## Slide 4
04
PERIMETRE SCADA
Solution proposee
Perimetre supervise
cabine
Depart BT
poteau strategique
Interface operateur
Carte geographique
Journal SCADA
Delestage / retablissement
Normal
Attention
Critique

## Slide 5
05
FLUX DE SUPERVISION
Architecture technique
Arduino
mesure + relais
Gateway
Python
MQTT
messages
Backend
FastAPI + SQLite
WebSocket
temps reel
Frontend
React + Leaflet
Mesure terrain
Transmission
Stockage et analyse
Visualisation
Principe conserve
L'architecture generale reste Arduino -> Gateway MQTT -> Backend FastAPI -> SQLite -> WebSocket -> Frontend React Leaflet.

## Slide 6
06
DEMONSTRATION REELLE
Prototype materiel
Potentiometre
A0 : tension
Photoresistance
A1 : intensite
Arduino UNO
NODE_LUB_001
USB PC
liaison serie
Dashboard
supervision
Relais
D2 : commande
Commande depuis dashboard
Reel
Arduino, potentiometre, photoresistance, relais, gateway.
Simule
Charge, temperature et Vision ville.

## Slide 7
07
PREUVE VISUELLE
Resultat obtenu
Mesure visible
Tension, etat du noeud et derniere mesure recue.
Journal SCADA
Evenements, alarmes et traces operateur.
Commande
Delestage et retablissement via relais prototype.

## Slide 8
08
PROJECTION SIMULEE
Vision ville
DONNEES SIMULEES POUR PROJECTION RESEAU
3
cabines
4
departs BT par cabine
24
poteaux supervises
Cabine
230 V
P1
225 V
P2
220 V
P3
212 V
Profil de chute de tension le long d'un depart BT : lecture simple pour la soutenance.
Normal
Attention
Critique

## Slide 9
09
SOCLE TECHNIQUE
Technologies utilisees
Terrain
Arduino UNO
Potentiometre
Photoresistance
Relais
Communication
Gateway Python
MQTT
Backend
FastAPI
SQLite
WebSocket
Frontend
React
Leaflet
Dashboard
Choix retenu : une architecture lisible, locale et extensible, adaptee a une demonstration academique.

## Slide 10
10
CE QUI EST PROUVE / NON PROMIS
Limites du prototype
Ce que le prototype prouve
Ce qu'il ne promet pas
OK
Mesure terrain sur NODE_LUB_001
OK
Transmission jusqu'au dashboard
OK
Journal SCADA et commande relais
OK
Projection multi-cabines lisible
NON
Pas de surveillance maison par maison
NON
Pas de GPS embarque par poteau
NON
Courant et charge encore simules
NON
Pas un deploiement industriel complet

## Slide 11
11
APRES PROTOTYPE
Perspectives d'evolution
1
Stabiliser
tests terrain, robustesse gateway, supervision continue
2
Modeliser
cabines, departs BT, historiques et seuils par zone
3
Industrialiser
materiel certifie, securite, exploitation a grande echelle
Perspective d'evolution, pas promesse de deploiement immediat.

## Slide 12
12
SYNTHESE
Chronologie et conclusion
J1
cadrage
J2
montage
J3
backend
J4
dashboard
J5
demo
SuperVolt rend visible l'etat d'un reseau BT local.
Le prototype demontre la chaine complete : mesure, transmission, alerte, commande et visualisation SCADA.
Prototype academique credible - extension industrielle possible